Урок з математики

Тема: III «Об’єм тіл»

Тема уроку «Об’єм циліндра»

Професія – верстатник широкого

профілю,  оператор верстатів з

програмним керуванням

Викладач: Маляренко О. І.

Нікополь 2012

Тема III Об’єм тіл обертання

Тема уроку: Об’єм циліндра

Мета уроку: а) навчальна: знайомство учнів з формулою об’єма 			      циліндра використання її до розв’язування задач,    ліквідація прогалин у знаннях учнів про циліндр.

б) розвиваюча: розвивати алгоритмічні здібності

учнів,    закріплювати уміння і навички у виконанні

алгебраїчних  операцій, розвивати логічне мислення

в) виховна: виховувати дисциплінованість, охайність,

зацікавленість за своєї професії.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Метод проведення: бесіда, проблемно-пошукова ситуація, навчальна гра.

Комплексно-методичне забезпечення уроку:

- підручник;

- таблиці;

- моделі тіл обертання;

- виготовлені деталі;

- кросворд;

- інструменти креслення;

- мультимедійна система.

Хід уроку

- Організаційний момент. Перевірка підготовки до уроку.

- Мотивація теми.

- Актуалізація опорних знань. Математичний диктант.

  - Які види многогранників є?

  - Які види тіл обертання знаєте?

  - Назвати формулу об’єму призми.

  - Назвати основні елементи циліндра.

  - Чому циліндр називають тілом обертання?

  - При обертанні якої фігури можна отримати циліндр?

2) Мотивація вивчення нового матеріалу. Зв’язок теми з професією верстатника, з життям. В житті є багато речей, які мають циліндричну форму (презентація 1 «Предмети циліндричної форми у житті») це колони, колеса авто, труби, монети та інші.

На практиці на заводі ми бачимо (презентація 2 «Предмети циліндричної форми») заготовки труб, труби, втулки, згони, завіси, болти та інші.

Дуже часто виникає питання, як знайти об’єм тіл циліндричної форми?

3) Дидактична мета уроку: знаходження об’єму циліндра.

- Пояснення нового матеріалу.

На екрані малюнок.

На координатній площині ХОУ – прямокутник АВСД. Одна вершина т. О.

(1)

Цей прямокутник АВСД обертається навколо осі ОХ. Ми отримаємо циліндр. Вивести формулу об’єму циліндра нехай сторона АВ=R, АД=h. Використовуючи формулу для об’ємів тіл обертання з алгебри маємо: , якщо прямокутник АВСД обмежено прямою ВС то f(x)=R, у=0 (сторона АД), пряма СД, це ОХ=h. Підставляючи ці значення у формулу (1) отримаємо:

. Отримали формулу ,

де R – радіус циліндра, h – висота або. Порівняти останню формулу об’єму циліндра і формулу об’єм призми.

, де Sосн – площа основи призми, h – висота призми.

V. Закріплення матеріалу.

1. Кросворд:

Горизонталь

- Величина, яку необхідно знайти в основі, для визначення об’єму циліндра.

- Що треба поміряти, щоб знайти пощу основи.

5.  Яку величину знаходимо, якщо множити площу основи і висоту.

Вертикаль

- Як інакше називають твірну циліндра.

- Яка фігура є основою циліндра.

- Як називається тіло, яке одержали при обертанні прямокутника навколо своєї сторони.

Ключові слова: об’єм, циліндр

2. Формування навичок і вмінь при обчислені об’єму циліндра.

Задача 1

Знайти масу стальної заготовки для труби діаметром 26 см, довжиною 1,2 м, густина сталі дорівнює 7,8 г/см3

Розв’язання:

За формулою густини з фізики , маємо , тоді

Відповідь: m(496,7 кг

Задача 2

Учень за зміну повинен зробити 5 завіс діаметром 36 мм і довжиною 180мм. Знайти об’єм металу необхідного для цих виробів, якщо відходи металу складають 10%.

Розв’язання

Відповідь: Vm=1007(см3)

Задача 3

Скільки потрібно чавуну для виготовлення муфти С  довжиною 34 мм зовнішній діаметр якої 36 мм, товщина стінок 6 мм.

Розв’язання:

Відповідь:

VI. Дидактична гра: «Митниця» (12 хв.) проводиться разом з майстром виробничого навчання (голова митниці). Майстер виробничого навчання розповідає правила гри, роздає кожній групі учнів по одній деталі (шпилька, втулка, завіс, гвинт).

До складу митниць входять 5-6 кращих учнів. Учні групи поділені на підгрупи по 4 учні, які виготовляють вироби на експорт. Голова митниці дає дозвіл на вивіз індустріально необхідного матеріалу, якщо виробник у декларації (зошиті) правильно обчислить об’єм матеріалу даного виробу, для цього треба зробити малюнок виробу, виміри та обчислення. Митник пише у зошиті учнів «Вірно» і каже викладачу, що дає «добро» на вивезення виробу за кордон. Якщо об’єм матеріалу знайдено вірно.

Оцінювання з коментуванням.

Таблиця оцінювання

| № | Малюнок | Виміри | Формули | Розв’язок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Домашнє завдання:

Задача

Знайти об’єм гвинта М-24, який намальований на малюнку.

- Аналіз уроку. Оцінювання з коментуванням.

- Підсумок уроку.

# Text boxes

Д

B

A

x

y

o

C

26 см

1,2 м

110 мм

20 мм

20 мм